## Slide 1
КОСМОХАКАТОН 2026 · КЕЙС «ПРОЕКТИРОВАНИЕ УСТОЙЧИВОЙ СПУТНИКОВОЙ ГРУППИРОВКИ»
Устойчивая спутниковая
группировка: проектирование,
отказы, рекомендация
Инженерный веб-сервис: считает доступность связи северных пунктов,
объясняет каждый разрыв и подбирает конфигурацию
48 спутников · 3 плоскости · 3 очереди · 3 пункта · 1 шлюз
стенд открыт — проверьте с телефона
gitverse.ru/hackrus.experts/kosmo-nizni_klodiki_148
стенд: qq27.tail293287.ts.net

## Slide 2
ПРОБЛЕМА
Спутник над горизонтом ещё
не означает, что связь есть
Связь есть только когда в момент времени t существует полный путь:
клиент → спутник → межспутниковая сеть → шлюз
Проектируем
этап развертывания 16/32/48,
RAAN и фазирование плоскостей
Проверяем
сквозные маршруты на 720 отсчетов
суток; каждый разрыв — с причиной
Выбираем
сравнение вариантов по доступности,
перерывам и устойчивости
видимость спутника — необходимое, но не достаточное условие связи · Команда kosmo-nizni_klodiki_148 · gitverse.ru/hackrus.experts/kosmo-nizni_klodiki_148

## Slide 3
ПРОДУКТ
Один сервис: конфигурация → состояние сети → рекомендация
видеозапись работы — 20 секунд, всё видно
В записи:
карточки доступности
по каждому пункту
3D-схема сети:
спутники, связи, маршрут
прыжок к перерыву —
причина разрыва
шкала состояний
за сутки по всем пунктам
▶ нажмите на видео при показе

## Slide 4
РЕЗУЛЬТАТ · БАЗОВЫЕ СЦЕНАРИИ
Цель 90% держит
только полная группировка
СЦЕНАРИЙ
C65
C70
C72
ХУДШИЙ ПЕРЕРЫВ
Полная группировка (этап 3)
96,67 %
98,75 %
98,89 %
8 мин
Вторая очередь (этап 2)
61,81 %
62,50 %
65,97 %
5 ч 30 мин
Первая очередь (этап 1)
27,22 %
15,83 %
12,64 %
13 ч 16 мин
10 отказов с 6-го часа
79,31 %
80,83 %
82,50 %
24 мин
ISL 2000 км
77,50 %
62,22 %
65,14 %
2 ч 58 мин
Причины разные: на 1-й очереди над пунктом просто нет спутника,
при ISL 2000 км спутник виден, но сеть рвётся между плоскостями.
официальный geometry.py · 720 отсчетов · стратегия «минимум длины» · числа зафиксированы регрессионными тестами · Команда kosmo-nizni_klodiki_148 · gitverse.ru/hackrus.experts/kosmo-nizni_klodiki_148

## Slide 5
РЕЗУЛЬТАТ · ДАЛЬНОСТЬ МЕЖСПУТНИКОВОЙ СВЯЗИ
Требование «ISL не менее 3000 км»
было избыточным
2725
км — порог, выше которого
доступность не растет
проверено с шагом 25 км
в диапазоне 2000–3000 км
Требование к аппаратуре снижается
с инженерным запасом на радиолинию.
Chart: 
| 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2725 | 2800 | 2900 | 3000
MIN доступность | 62.22 | 65.28 | 69.58 | 72.64 | 76.39 | 79.44 | 82.22 | 85.56 | 96.67 | 96.67 | 96.67 | 96.67
цель 90% | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
2700 км — 85,6 % · 2725 км — 96,67 % · 3000 км — 96,67 %
тот же официальный расчет: при снижении дальности до 2725 км доступность не меняется — запас требования 275 км · Команда kosmo-nizni_klodiki_148 · gitverse.ru/hackrus.experts/kosmo-nizni_klodiki_148

## Slide 6
РЕЗУЛЬТАТ · УСТОЙЧИВОСТЬ
Загруженный аппарат и критичный
аппарат — разные аппараты
S44
№1 в ранжировании критичности
(анализ одиночного отказа):
отказ снижает min доступность
на 2,36 п.п., 45 клиент-отсчетов
теряют маршрут
Самый загруженный — S45 (83 пары
«момент × пункт») — при этом
не самый критичный.
Что это дает инженеру
Причина каждого разрыва
4 категории: нет видимого спутника · шлюз в отказе · шлюз не видит сеть · разрыв ISL
Отказ — сразу перестроение
новый маршрут или новый перерыв с точным интервалом [начало; конец)
Leave-one-out за один проход
все 48 аппаратов проверены без пересчета орбит — секунды
Резерв без общих спутников
есть в 17–38% времени — метрика запаса прочности

## Slide 7
Мы не добавили ни одного спутника —
нашли запас там, где он уже был
+1,67 п.п.
минимальной доступности:
фазирование, найденное
оптимизатором за 40 прогонов
275 км
запаса в требовании
к дальности ISL:
порог 2725, штатно 3000
133
автотеста: границы, маршруты,
экспорт, интерфейс —
все проходят
РЕКОМЕНДАЦИЯ: развертывать все три очереди; штатную дальность ISL 3000 км сохранять —
порог 2725 км оставляет 275 км запаса на бюджет радиолинии.
gitverse.ru/hackrus.experts/kosmo-nizni_klodiki_148 · стенд: qq27.tail293287.ts.net
Спасибо! Вопросы?

## Slide 8
BACKUP · АЛГОРИТМ
Кэш геометрии + фильтр состояния + 4 стратегии маршрутизации
Кэш геометрии — один раз на сценарий
треки аппаратов, маски межспутниковых линий и наземных линий считаются одним проходом
Фильтр на каждом отсчете
этап развертывания, периоды отказов и шлюзы накладываются маской: линия остается, только если оба конца активны
0 невалидных маршрутов
каждый построенный путь проверяется на допустимость ребер в свой момент времени
Смена самой геометрии
кэш признается непригодным и пересобирается — изменения параметров поддерживаются корректно
4 стратегии в интерфейсе
минимум длины — взвешенный поиск, по умолчанию
A* с гео-эвристикой: тот же оптимум, раскрытий −93%
минимум переходов — BFS, baseline
жадная географическая — быстро, без гарантии
замер на суточном прогоне: A* раскрыл 1766 узлов против 25920 у полного перебора
геометрия — официальный модуль организаторов; независимая реализация формул используется только для parity-проверки · Команда kosmo-nizni_klodiki_148 · gitverse.ru/hackrus.experts/kosmo-nizni_klodiki_148

## Slide 9
BACKUP · КАЧЕСТВО
133 теста: границы, маршруты,
экспорт, интерфейс
133
теста проходят:
валидация (46 граничных
кейсов), маршрутизация,
метрики, экспорт, UI
clean
запуск по README на свежем venv:
pip install → streamlit run —
проверено, HTTP 200
Docker
контейнер с автоперезапуском;
зависимости зафиксированы
точными версиями
Воспроизводимость: те же входные данные — тот же результат. Экспортируемый effective scenario загружается обратно и проходит ту же валидацию.
Команда kosmo-nizni_klodiki_148 · gitverse.ru/hackrus.experts/kosmo-nizni_klodiki_148

## Slide 10
BACKUP · ЭКСПОРТ
Минимальный официальный формат +
отдельный файл анализа
{
"schema_version": "cosmo-A-result-1.0",
"effective_scenario": { ... },
"routes": [ ... ]
}
только обязательные поля; расширенная аналитика —
в analysis_report.json
2160 записей
720 отсчетов × 3 пункта — на каждую пару t_s × client_id ровно одна
Пустой path = маршрута нет
причина разрыва — в analysis_report
Реимпорт
effective_scenario загружается обратно и проходит полную валидацию
Команда kosmo-nizni_klodiki_148 · gitverse.ru/hackrus.experts/kosmo-nizni_klodiki_148

## Slide 11
BACKUP · КРИТИЧНОСТЬ
Критичные аппараты при одиночном отказе:
leave-one-out по всем 48
S44
№1 критичности
Δmin 2,36 п.п. · 45 клиент-отсчетов
S45
№2, самый загруженный
Δmin 2,36 п.п. · 43 клиент-отсчета
S16
№3
Δmin 2,36 п.п. · 42 клиент-отсчета
Мы не называем лидера single point of failure: сеть после его отказа продолжает работать — но именно он создает наибольший риск для минимальной доступности.
Резервные пути
второй путь без общих внутренних спутников с основным
есть в 17–38% подключенного времени
переключения маршрута — аналитика, не ограничение
Команда kosmo-nizni_klodiki_148 · gitverse.ru/hackrus.experts/kosmo-nizni_klodiki_148

## Slide 12
BACKUP · РАЗВИТИЕ
Что за рамками базовой модели —
и следующим шагом
Рельеф и застройка
site-specific horizon mask поверх официальной модели возвышения — без изменения ядра
Пропускная способность и задержки
в исходной постановке нет данных каналов; добавляется расширением метрики
Энергетика (sunlight)
нет модели батарей и критерия энергетического отказа — не отключаем аппараты
Большие группировки
движок принимает произвольную структуру сценария; проверен на синтетике с другой геометрией
официальная модель воспроизводима: регрессионные тесты не дают тихо изменить расчет · Команда kosmo-nizni_klodiki_148 · gitverse.ru/hackrus.experts/kosmo-nizni_klodiki_148